# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию устройств контактной сети филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» в 2019 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

Техническое обслуживание и ремонт устройств контактной сети железнодорожного пути необщего пользования Южноуральской ГРЭС (протяженность 7161 метров, напряжение 3000 В, инвентарный номер 11-011-13-500).

Место оказания услуг: Производственная площадка филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»: Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д.1.                                      2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (Приказ Минтранспорта РФ от 21.12.2010г. № 286 с изменениями на 01.09.2016г.);

Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог (№ ЦЭ – 868 от 11.12.2001).

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг – июль 2019 г.

Окончание оказания услуг – июнь 2020 г.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

Услуги «Обслуживание устройств контактной сети Южноуральской ГРЭС» должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но, не ограничиваясь:

•	Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (Приказ Минтранспорта РФ от 21.12.2010г. № 286 с изменениями на 01.09.2016г.);

•	Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог (№ ЦЭ – 868 от 11.12.2001);

•	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда от 24.07.13г. № 328н с изменениями на 19.02.2016г.);

•	Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда от 28.03.14г. № 155н)

•	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 12.11.13г. № 533);

•	Правила устройства электроустановок.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

3.1. Объем оказываемых услуг

3.1.1.	Ежемесячно, Исполнитель производит осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети Заказчика, при завершении которого составляется двусторонний технический акт об оказании Услуг, за подписью ответственного руководителя работ со стороны Исполнителя.

3.1.2.	Для устранения дефектов и неисправностей электрооборудования, не влияющих на работоспособность контактной сети Заказчика, Исполнитель по заявке Заказчика выезжает на устранение дефекта (неисправности), но не позднее 24 часов с момента получения заявки.

3.1.3. Материалы, используемые при обслуживании контактной сети см. в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг

3.2.1. В случае возникновения неисправности (аварии), независимо от причины, вызвавшей прекращение электроснабжения контактной сети Заказчика, Исполнитель в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента получения заявки Заказчика, прибывает на место аварии, принимает все меры для устранения неисправности и ввода в работу контактной сети Заказчика.

3.2.2. Оценка объема услуг и срок устранения неисправности (дефекта) определяется совместно обеими сторонами на месте работ. При этом Исполнителем должны быть приняты все необходимые меры для скорейшей организации пропуска поездов по исправному участку контактной сети Заказчика.

3.2.3. Если неисправность повлечет за собой выполнение услуг в объеме среднего либо капитального ремонтов, а также монтаж электрооборудования, перенос существующих и дополнительных точек подключения электроприборов, Исполнитель выполняет эти услуги по письменной заявке Заказчика, согласовав предварительно с Заказчиком смету (калькуляцию) и график восстановительных услуг, за отдельную плату, в том числе при повреждении электрооборудования по вине Заказчика.

3.2.4. В целях выполнения требований ПТБ и обеспечения безопасных условий труда Исполнитель согласовывает свои действия (включение - выключение напряжения, установку - снятия заземления, выполнение технологических и регламентных работ и т.д.) с начальником смены станции Заказчика.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг

3.3.1.	Техническое обслуживание и текущий ремонт устройств контактной сети железнодорожных путей должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ (ППР), утвержденным руководителем организации Исполнителя.

3.3.2.	Работники Исполнителя, в количестве не менее 5 специалистов с опытом работы в поручаемом виде услуг, должны быть аттестованы и иметь удостоверения о проверке знаний норм труда и правил безопасных методов работы в электроустановках, в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог указанием в нём наличия прав проведения соответствующих специальных работ.

3.3.3.	Организационно-распорядительным документом организации Исполнителя, должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд, распоряжение, ответственному руководителю работ, производителю работ.

3.3.4.   Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема Услуг, согласно требованиям правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

3.3.5.  Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает свой персонал автотранспортом для доставки к месту выполнения Услуг и обратно, а также при необходимости осуществляет оплату проживания и командировочных расходов.

3.3.6.   Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ материально-техническими ресурсами и нормативно – технической документацией, необходимыми для исполнения Услуг в объеме настоящего технического задания.

3.3.7.	Исполнитель должен иметь зарегистрированную (с допуском в эксплуатацию) в органах Ростехнадзора электролабораторию с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до и выше 1000В.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

Материалы, диагностическое оборудование, средства измерения применяемые для оказания Услуг должны удовлетворять требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог РФ (Приказ Минтранспорта РФ от 21.12.2010г. № 286 с изменениями на 01.09.2016г.), Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог (№ ЦЭ – 868 от 11.12.2001), правил и инструкций по безопасности, техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети и других нормативным документам МПС России и стандартам, технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, правилам безопасности, в том числе пожарной и другим требованиям предъявляемым к ним.

При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

3.5.2. Персонал исполнителя должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.

3.5.3. Персонал исполнителя во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с Договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

3.5.4. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).

3.5.5. Исполнитель обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при оказании услуг, являющихся предметом данной закупки. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.

3.5.6. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.7. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при оказании услуг, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

3.5.8. В случае привлечения исполнителем субподрядной организации, исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5.9. Услуги, при оказании которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет исполнитель. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано исполнителем с заказчиком.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

3.6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД. По результатам оказания услуг в техническую документацию Исполнителем вносятся соответствующие записи.

3.6.2. Непосредственно по завершении осмотра, технического обслуживания и текущего ремонта представителем Исполнителя и представителем Заказчика подписывается технический акт об оказании услуг, содержащий их перечень.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ действующим техническим требованиям и нормативам.

3.7.2.  Срок гарантии для результатов работы устанавливается равным 12 месяцев с момента приемки выполненных работ.

3.7.3.  В течение гарантийного срока, в случае возникновения неисправности в устройствах контактной сети железнодорожного пути необщего пользования в рамках данного ТЗ, специалисты Исполнителя обязаны прибыть на объект в срок, назначенный Заказчиком, для устранения неисправности.

3.8. Ответственность исполнителя

За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг оборудования, приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.

Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.

Исполнитель, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые заказчику.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда услуги оказаны исполнителем с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, заказчик вправе по своему выбору потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

В случае привлечения исполнителем субподрядной организации исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Для выполнения Работ по Договору Участник обязан (в случае привлечения) на этапе подачи заявки представить данные о привлечении субподрядной организации с комплектом документов, определенным настоящим техническим заданием и закупочной документацией.

В процессе выполнения Работ Подрядчик может, по письменному согласованию с Заказчиком, привлекать другие организации на правах субподряда. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес Субподрядчика, копию его Свидетельства о допуске, перечень видов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о квалификации, допусках и опыте инженерного состава Субподрядчика.

Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к исполнению обязательств по Договору должен быть не более чем 50 процентов от всего объема таких обязательств Подрядчика по Договору. Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Подрядчиком к частичному исполнению своих обязательств.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости по форме Приложения № 3 к настоящему ТЗ, в которой необходимо указать стоимость следующих видов работ:

- Работы по ТО;

- Работы по калькуляции;

- Материалы подрядчика.

Сметные расчеты предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя).

Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой сметой и не может превышать цену конкурсной заявки исполнителя, указанной в письме о подаче оферты.

Стоимость работ, указанных в настоящем ТЗ должна быть подтверждена Исполнителем сметной документацией, составленной в обязательном порядке в программном комплексе «Гранд-Смета» с предоставлением Заказчику программного файла на проверку при рассмотрении конкурсных заявок. Стоимость оказания услуг, указанных в настоящем ЗЗ, должна быть определена Исполнителем на основании Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования и дополнений к ним, разработанных ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» с поправочным индексом не более i = 1,6.

В том случае, если в Базовых ценах отсутствуют расценки на работы, указанные в перечне работ стоимость работ следует определять на основе калькуляции.

Стоимость оказания услуг, указанных в настоящем ТЗ, должна быть определена Исполнителем на основании технически обоснованных норм времени и действующих тарифных ставок, которые не должны превышать тарифные ставки, учтенные при расчете предельного индекса к БЦ РЭО, рекомендуемого ООО «Интер РАО–Управление электрогенерацией» на 2019 год.

При этом для калькуляций стоимости АО «Интер РАО» рекомендованы следующие значения для составляющих цены, не более:

доплата по премиальной системе – 60%;

дополнительная заработная плата – 10%;

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 24%;

цеховые расходы – 66%;

общезаводские расходы – 43%;

рентабельность – 10%.

К калькуляциям стоимости должны быть приложены все расшифровки стоимости: трудовых затрат (основной заработной платы производственных рабочих), материальных затрат, транспортных и иных. Трудоёмкость работ должна быть обоснована ссылкой на утверждённые нормы времени или технологические карты. Стоимость материальных затрат подтверждается счёт-фактурами, счетами, прайс-листами, письмами заводов-изготовителей, учитывается в калькуляции по ценам поставщиков с учетом затрат по доставке на приобъектный склад. При этом транспортные расходы определяются исходя из представленной транспортной схемы по доставке, но не более 5% для материалов и не более 3% для оборудования.  При приемке актов выполненных работ стоимость МТР, учтенную по текущим ценам, указывать в соответствии с подтверждающими документами (ТОРГ-12, сч-ф), но не выше, указанной в калькуляции.

Дополнительно следует учесть, что:

- все затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) могут учитываться в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции:

а) Стоимость проезда рабочего персонала возмещается в размере стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда не чаще одного раза в 45 суток на человека

б) Стоимость проезда инженерно-технических работников возмещается в размере стоимости проезда в купейном вагоне не чаще одного раза в 45 суток

в) Проживание командировочного персонала возмещаются Заказчиком в размере не более средней стоимости аренды жилья (общежитие или гостиница стандартный номер) рублей в сутки по региону где производятся работы, при подтверждении обосновывающими документами.

г) Суточные расходы рабочего персонала Подрядчика возмещаются Заказчиком в размере не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке.

Приемка выполненных работ осуществляется по мере выполнения услуг. Подрядчик не позднее 23-го числа отчетного месяца предоставляет, оформленные и согласованные с заказчиком акты о сдаче – приемке выполненных работ/услуг (по утвержденной форме Заказчика), оригинал счета-фактуры. Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приемке выполненных услуг.

Сметный расчёт, калькуляции, расчёт поправочного индекса должны быть предоставлены на бумажном носителе, подписанные представителями Подрядчика и в электронном виде (программный файл ПК «Гранд-смета»).

После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего ЗЗ становится фиксированной и изменению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.

Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг, а также выставленных исполнителем счетов, (при необходимости – других расчётных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением)

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

5.1.1. Участник закупки должен в составе своей заявки представить копии документов, подтверждающих наличие у него лицензий, разрешений, материально-технических и кадровых ресурсов, утвержденных методик проведения обследований и т.д., позволяющих выполнить услуги, являющиеся предметом закупки.

5.1.2.  Для оказания услуг необходимо наличие следующих кадровых ресурсов:

- Электромонтер по контактной сети с 1-ой группой по безопасности работ на высоте – не менее 2 человек;

- Электромонтер по контактной сети с 2-ой группой по безопасности работ на высоте – не менее 2 человек;

- Электромонтер по контактной сети с 3-ой группой по безопасности работ на высоте – не менее 1 человек.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

5.2.1. Исполнитель должен обладать необходимой оснасткой и приспособлениями, а также достаточной материально-технической базой для выполнения по обслуживанию и ремонту устройств контактной сети:

- не менее 2 изолированных лейтеров (вышек) контактной сети;

- бурильно-крановую установку на авто ходу;

- не менее 1 вышки на авто ходу с высотой подъема не менее 14 м.

5.2.2. Допускается использование другой оснастки и других приспособлений, если они по своим характеристикам не хуже указанных в п. 5.2.1.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

5.3.1. Средства измерения должны быть поверены, калиброваны или аттестованы.

5.3.2. Исполнитель должен располагать утвержденными методиками испытаний и измерений.                   5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

5.4.1. Решение о регистрации собственной электролаборатории с разрешенными видами испытаний и измерений:

-  Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей;

-  Испытание повышенным выпрямленным напряжением (до 70 кВ);

-  Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50Гц (до 50 кВ);

-  Определение параметров изоляции высоковольтных вводов и проходных изоляторов;

-  Тепловизионный контроль электрооборудования.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки, документы, подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001, действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков услуг в области экспертизы промышленной безопасности, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта выполнения аналогичных работ в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены лота.

Желательным является подтверждение Участником опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением отзывов от Заказчиков и примерами выполненных заключений.

5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

5.9. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1.÷5.8. применимы к привлекаемым участниками субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Приложение №1 – Ведомость расхода материалов на «Обслуживание контактной сети Южноуральская ГРЭС».

Приложение №2 – Ведомость объемов работ «Обслуживание контактной сети Южноуральской ГРЭС».

Приложение № 3 – Сводная таблица стоимости услуг.

Приложения является неотъемлемой частью технического задания.

Приложение №1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ

расхода материалов на обслуживание

контактной сети Южноуральской ГРЭС

| Наименование материалов | Норма расхода на 1 км линии | Ед. измер. | Расход на содержание контактной сети (протяженностью10,8км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. Материалы |  |  |  |
| 1. Черные металлы |  |  |  |
| Прокат черных металлов (Лист, уголок, швеллер) | 5,6 | кг | 60,48 |
| Трубы, металлоизделия | 0,3 | кг | 3,24 |
| Проволока, канат стальной (в т.ч. С-70), пруток стальной сечением 10-12 кв.мм | 6,5 | кг | 70,2 |
| Метизы, болты с гайками | 0,6 | кг | 6,48 |
| 2. Цветные металлы |  |  |  |
| Сырье и сплавы (Лист, отливка трубчатая) | 0,15 | кг | 1,62 |
| Прокат цветных металлов (Круг, пруток) | 0,15 | кг | 1,62 |
| 3. Электротехническая и кабельная продукция |  |  |  |
| Провода контактные для постоянного тока | 4,77 | кг | 51,52 |
| Провода медные | 1,8 | кг | 19,44 |
| Провода алюминиевые, сталеалюминиевые | 1,3 | кг | 14,04 |
| Провода биметаллические для постоянного тока | 1,35 | кг | 14,58 |
| Электроизоляционные материалы (в т.ч. трубки, вкладыши, лента и т.п.) | 0,36 | кг | 3,89 |
| 4. Лакокрасочные и химические материалы |  |  |  |
| Краски, лаки, эмали, олифа | 4 | кг | 43,2 |
| Химические материалы | 3,5 | кг | 37,8 |
| Серная кислота | 0,01 | кг | 0,11 |
| Газы: арон, кислород | 0,3 | м3 | 3,24 |
| 5.Строительные материалы. |  |  |  |
| Цемент, мел, жидкое стекло | 3 | кг | 32,4 |
| Лесо и пиломатериалы | 0,05 | м3 | 0,54 |
| Железобетонные изделия (в т.ч. полушпалки) | 0,4 | м3 | 4,32 |
| 6. Горюче-смазочные материалы |  |  |  |
| Бензин А-76 | 90 | кг | 200 |
| Дизельное топливо | 90 | кг | 200 |
| Керосин | 1,5 | кг | 16,2 |
| Вазелин, ЦИАТИМ и другие | 0,5 | кг | 5,4 |
| 7.Разные материалы |  |  |  |
| Канат, веревки | 1 | кг | 10,8 |
| Концы обтирочные, салфетки | 2 | кг | 21,6 |
| Бумага | 0,03 | кг | 0,32 |
| Канифоль | 0,02 | кг | 0,21 |
| Термопатроны, термоспички | 4 | шт | 43,2 |
| Шнур асбестовый | 0,02 | кг | 0,22 |
| Знаки высокого напряжения | 1 | шт | 10,8 |
| Изделия и запасные части |  |  |  |
| 1.Арматура контактной сети. |  |  |  |
| Арматура из чугуна для постоянного тока | 6,5 | шт | 70,2 |
| Арматура из стали постоянного тока | 10 | шт | 108 |
| Арматура из цветного металла | 30 | шт | 324 |
| Коуши струнные изолированные, неизолированные | 12 | шт | 129,6 |
| Зажимы струнные | 12 | шт | 129,6 |
| Фиксатор дополнительный | 5 | шт | 54 |
| Метизы к арматуре | 1,1 | кг | 11,88 |
| 2. Изделия и запасные части. |  |  |  |
| Изоляторы горшковые | 3,5 | шт | 37,8 |
| Изоляторы высоковольтные различных типов | 4,5 | шт | 48,6 |
| Секционные изоляторы | 0,05 | шт | 0,54 |
| Секционные разъединители и их приводы, пульты управления | 0,01 | шт | 0,11 |
| Разрядники контактной сети | 0,02 | шт | 0,22 |
| Консоли, кронштейны, фиксаторы, закладные детали, хомуты | 0,8 | шт | 8,64 |
| Защитные устройства от пережога проводов на изолирующих сопряжениях, нейтральных вставках | 0,05 | шт | 0,54 |
| Узлы воздушных стрелок (ограничители, накладки, устройства одновременного подъема контактных проводов) | 0,05 | шт | 0,54 |
| Искровые промежутки, диодные заземлители, съемные вставки искровых промежутков | 4 | шт | 43,2 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

«Обслуживание устройств контактной сети Южноуральской ГРЭС»

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | Измерение | 24 |
| 2 | Определение удельного сопротивления грунта | Измерение | 24 |
| 3 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках | Точка | 24 |
| 4 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | Измерение | 24 |
| 5 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | Измерение | 24 |
| 6 | Разъединитель трехполюсной напряжением: до 20 кВ | Шт | 24 |
| 7 | Испытание трех элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного | испытание | 164 |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,11376 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,11376 |
| 10 | Подвеска: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным приводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети | Км | 0,12861 |
| 11 | Машины для монтажа контактной сети при работе «в окно» с пути: модули универсальные строительно-монтажные (раскаточные), для работ на контактной сети (УСММ КС-РМ-30), мощность 10 кВт | Маш-ч | 24 |

Приложение № 3  к Техническому заданию

Сводная таблица стоимости работ/услуг

Наименование участника закупки: ___________________________

| № п/п | Вид работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Работы по ТО |  |  |  |  |  |
|  | Работы по калькуляции |  |  |  |  |  |
|  | МТР |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. | х |  |  |
| НДС, руб. | х |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. | х |  |  |

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__»___________ 2019 г.

__________________________________ (подпись, М.П.)

________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## Инструкции по заполнению

- Форма «Сводная таблица стоимости работ/услуг» заполняется в случае выполнения работ/оказания услуг, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная сводная таблица стоимости работ/услуг.

- Участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

- Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ/услуг.

- В Сводной таблице стоимости работ/услуг приводятся соответственно наименование выполняемых работ/оказываемых услуг, единица измерения объема работ/услуг, объем работ/услуг в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ/оказания услуг, полученная путем умножения объема работ/услуг на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

- Сводная таблица стоимости работ/услуг будет служить основой для подготовки приложения к Договору.

- В случае подачи участником альтернативных предложений, для каждого альтернативного предложения заполняется отдельная форма «сводная таблица стоимости».

- Стоимость поставки оборудования, МТР, выполнения ТО может быть скорректирована по результатам корректировки ВОР в пределах общей стоимости поданной Участником при проведении конкурентной процедуры.